420066 г. Казань, ул. Красносельская, 51а, Тел.: 8(843)562-37-05 (06), е-mail: ahm@tatagrohimservis.ru

Культиватор стерневой  комбинированный КСН-3

Назначение: Предназначены для обработки паровых полей и стерни под осенний сев.

Преимущества:

- безотвальная обработка почвы с одновременным рыхлением, подрезанием сорняков и заделкой растительных остатков с выравниванием и подповерхностным уплотнением за один проход;

- высвобождение двух тракторов и двух механизаторов;

- снижение трудоемкости подготовки почвы под посев до 73%;

- экономия ГСМ и снижение себестоимости до 35%;

В состав рабочих органов культиватора входят:

Стойки с плоскорежущими лапами крыловидной формы выполняют рыхление почвы на глубину до 20 см, что позволяет обеспечить заделку растительных остатков. Для предохранения от камней и других посторонних предметов каждая стойка имеет предохранительный срезной болт.

Диски установлены под определенным углом обработки, что обеспечивает качественное перемешивание пожнивных остатков и удобрений с верхним слоем почвы с одновременным подрезанием сорняков.

Зубчатый двойной каток обеспечивает основное крошение комков и мульчирование верхнего слоя до мельчайших фракций с одновременным выравниванием и уплотнением ложа, необходимого для качественного сева и равномерной заделки семян по глубине, что выгодно отличает его от трубчатого катка.

Рабочая глубина устанавливается изменением высоты подъема стоек зубчатых катков, которые имеют по всей высоте равномерно расположенные отверстия.

Агрегатирование: с тракторами тяговых классов 3 и 4

Технические  характеристики КСН-3:

Производительность,  га/час  до 3,0

Ширина захвата,  м  3,0

Глубина обработки,  см до 20

Рабочая скорость,  км/ч 6…12

Количество лап,  шт. 7

Количество дисков,  шт. 8

Требуемая мощность,  л.с. 130

• Весь спектр запасных частей всегда в наличие

• Доставка в любой регион России

• Возможность приобрести технику в лизинг через АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»

# Text boxes

## ТАТАРСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ

### Ачык акционерлык җәмгыяте

«ТАТАГРОХИМСЕРВИС»

## РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Открытое акционерное общество

"ТАТАГРОХИМСЕРВИС"

«ТАТАГРОХИМСЕРВИС»