420066 г. Казань, ул. Красносельская, 51а, Тел.: 8(843)562-37-06,05, e-mail: ahm@tatagrohimservis.ru

Казанские самоходные протравочные машины ПС-18 «Оптима»

Предназначена для протравливания семян зерновых, зернобобовых и технических культур водными суспензиями.

Усовершенствованная  конструкция. Шнек позволяет загружать  а/м с наращенными бортами, высота 2,7 м. Потребляемая мощность: 6,0 кВт, защита эл. двигателей от перегрузок. Камерный узел протравливания с дисковыми распылителями обеспечивает равномерное протравливание высокого качества. Пульт управления герметизирован от пыли.

- Ширина захвата подборщика, м.…………. 2,0

- Вместимость бака (пластик), л…………….200

- Производительность до, т/ч.……………….18,0

- Высота выгрузного шнека, м………………до 2,7

- Система дозирования для семян, т………...от 3 до 20

- Пластиковый бак 	…………………………...200 л.

- Рабочее оборудование Италия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 3.1

| Наименование параметров | Ед. изм. | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| Тип |  | камерный |
| Производительность за 1ч. основного времени | т/ч | 3-18 |
| Производительность за 1 ч. эксплуатационного времени | т/ч | 2-14 |
| Рабочая скорость, не более | м/мин | 1,5 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт |  | 6 |
| Количество обслуживающего персонала, чел: -при выгрузке семян в заправщики сеялок -при выгрузке семян в мешки -при транспортных переездах |  | 1 оператор 1 оператор 1 оператор и 2 вспомогательных рабочих |
| Рабочая ширина захвата | м | 2,0 |
| Масса с полным комплектом рабочих органов | кг | 650±30 |
| Габаритные размеры, не более: - в рабочем положении (длина, ширина, высота) -в транспортном положении (длина, ширина, высота) | мм | (5000х2160х3400)±50 (2500х2160х2400)±50 |
| Источник энергии (привод) |  | Электрический от сети переменного тока, частота 50 Гц |
| Рабочее напряжение | В | 380 |
| Коэффициент использования рабочего времени, не менее |  | 0, 8 |
| Подача жидкости | л/мин | 0,7 – 3,5 |
| Распылитель: - тип - диаметр | - мм | Тарельчатый 160 |
| Вместимость резервуара | л | 200 |
| Перемешивающее устройство, тип |  | Гидравлическое |
| Количество датчиков автоматического контроля режима работы и сигнализации | ед. | 5 |
| Полнота протравливания | % | 100 |
| Отклонение от среднего значения дозирования рабочей жидкости | % | ±5 |
| Неравномерность концентрации рабочей жидкости | % | ±5 |
| Механическая поврежденность семян, не более | % | 0,3 |
| Влажность протравленных семян, не более | % | 14 |
| Коэффициент готовности, не менее | % | 0,98 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | % | 0,98 |
| Наработка на отказ при сезонной нагрузке , не менее | ч | 90 |
| Срок службы | лет | 5 |

# Text boxes

## ТАТАРСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ

### Ачык акционерлык җәмгыяте

«ТАТАГРОХИМСЕРВИС»

## РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Открытое акционерное общество

"ТАТАГРОХИМСЕРВИС"

«ТАТАГРОХИМСЕРВИС»