420066 г. Казань, ул. Красносельская, 51а, Тел.: 8(843)562-37-06,05, e-mail: ahm@tatagrohimservis.ru

Протравливающие машины ПС-5

Предназначена для протравливания семян зерновых, зернобобовых и технических культур водными суспензиями.

Производительность до 5 тонн в час.

Разработаны для применения в  крестьянско-фермерских хозяйствах, небольших производителей семенных материалов.  Оптимальное решение для качественной протравки семян при доступной цене.

Камерный тип протравливания.  Не допускает  механического повреждения и снижения энергии прорастания семян.

Протестированная разработка конструкторского бюро Филиала «Агрохиммаш».

ПС-5 производства ОАО «Татагрохимсервис» будет служить вам не менее 5 лет при своевременной замене расходных материалов.

Основные технические характеристики ПС-5:

1. Тип протравливателя Камерный

2. Тип привода основных рабочих органов  Электрический, 380В, 50Гц

3. Режим работы Автоматический, управляемый датчиками

4. Перемещение протравливателя Самопередвижной

5. Производительность за 1 час (на пшенице):

-         основного времени  т/ч 1-5

-         эксплуатационного времени   0,7-3,4

6. Полнота протравливания % 100±20

7. Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания, не более % ±5

8. Снижение энергии прорастания и всхожести семян % не допускается

9. Отклонение концентрации рабочей жидкости от заданной, не более % ±5,0

10. Механическое повреждение семян, не более % 0,5

11. Увеличение влажности семян, не более % 1,0

12. Тип насоса мембранный

13. Диапазон изменения производительности системы дозирования л/мин  0-1,5

14. Рабочая скорость движения, не более м/мин 1,2

15. Потребляемая мощность, не более кВт 2,0

16. Срок службы, не менее лет 10

# Text boxes

## ТАТАРСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ

### Ачык акционерлык җәмгыяте

«ТАТАГРОХИМСЕРВИС»

## РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Открытое акционерное общество

"ТАТАГРОХИМСЕРВИС"

«ТАТАГРОХИМСЕРВИС»