420066 г. Казань, ул. Красносельская, 51а, Тел.: 8(843)562-37-06, 05, e-mail: ahm@tatagrohimservis.ru

Казанские опрыскиватели ОМПШ-2500 «ТОРНАДО» (24м)

Стандартная комплектация:

- Усиленный параллелограммный  механизм подъема штанг

- Ширина захвата 24 м

- Регулируемая колея (от 1.4 до 1.8 м)

- Покрышка 9,5*42

- Балансировка штанги: 2х звеньевой механический

узел стабилизации от поперечной раскачки и

пружинный механизм стабилизации штанг от

ударных нагрузок

- Гидравлический подъем, раскрытие и складывание

крыльев из кабины трактора

- Клиренс 0,65м

- Минимальная рабочая высота 0,5м, максимальная 2,0м

- Линия опрыскивателя с 5-ю секциями (24 м)

- Форсунки трехпозиционные «револьверного» типа Lechler ST-04, ST-03, ST-02

- Бочка для продукта на 2500 л (цвет желтый)

- Уровень жидкости – линейка

- Насос опрыскивателя Immovilli Pompe D-203 / Annovi Reverberi (Италия)

- Управление опрыскиванием:

Панель общего(посекционного) отключения и ручной регулировкой расхода с манометром

- Бак с чистой водой для промывки системы опрыскивания (цвет желтый)

- Бачок для мытья рук (цвет белый)

- Миксер емкостью 120л для приготовления маточного раствора

Дополнительные опции:

- Функция самозакачки (для закачки из водоема)

- Промопора (для защиты насоса)

- Комплект системы Агронавигатор плюс со

встроенным компьютером (А.: автоматическое выдерживание нормы внесения

при изменении скорости и автоотключение секций штанги при заходе на ранее обработанный участок)

(Б.: автоматическое выдерживание нормы внесения

при изменении скорости и автоотключение 4х крайних форсунок штанги при заходе на ранее обработанный участок)

- или Компьютер Bravo-180S без системы навигации

(автоматическое выдерживание нормы внесения при

изменении скорости)

• Гарантия 12 месяцев

• Весь спектр запасных частей всегда в наличие

• Доставка в любой регион России

• Возможность приобрести технику в лизинг через АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»

# Text boxes

## ТАТАРСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ

### Ачык акционерлык җәмгыяте

«ТАТАГРОХИМСЕРВИС»

## РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Открытое акционерное общество

"ТАТАГРОХИМСЕРВИС"

«ТАТАГРОХИМСЕРВИС»